## Slide 1
الصيانة التنبؤية وحماية التراث الأثري
من مخاطر المناخ والزمن
الرصد رباعي الأبعاد (4D Monitoring)
وإدارة المخاطر

## Slide 2
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
نحو التحول إلى الصيانة التنبؤية (Predictive Conservation)
المراقبة الذكية المعاصرة
الرصد المبكر الدقيق:
تعتمد على رصد الإزاحات المليمترية الدقيقة في مهدها الأول، مما يتيح توقع مسار الانهيار قبل حدوثه بعامين كاملين.
الكفاءة المالية والأثر الاستراتيجي:
يساهم هذا التحول نحو المعالجة الوقائية في خفض تكاليف ميزانيات الترميم والصيانة بنسبة تفوق 65%، مع ضمان حماية استدامة المعالم التاريخية.
الترميم العلاجي الكلاسيكي
النهج التقليدي التفاعلي:
يمثل تدخلاً متأخراً ومكلفاً مالياً، حيث يتم عادة بعد حدوث التصدع الكبير أو انهيار الحجارة في المواقع الأثرية.
مخاطر التكلفة العالية والاستجابة المتأخرة للأضرار الهيكلية.
التحول الاستراتيجي نحو الصيانة التنبؤية يعزز الكفاءة التشغيلية ويصون التراث الحضاري للشارقة

## Slide 3
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
الرصد الزمني الدقيق: مقارنة السحب النقطية (Point Cloud Comparison)
آلية العمل:
إجراء مسحين ثلاثيي الأبعاد للموقع التاريخي بفارق زمني محدد، مثل توثيق الحالة قبل موسم الأمطار وبعده لتقييم التأثيرات المناخية.
التحليل الخوارزمي:
تطبيق خوارزمية M3C2 المتقدمة في برنامج CloudCompare لحساب الفروق الحجمية المتعامدة على الأسطح الأثرية بدقة متناهية.
الاكتشاف المبكر:
الكشف التلقائي عن فقدان الملاط، تآكل الحجارة اللبنة، زحف الرمال، أو ميول الجدران بدقة تصل إلى 0.5 ملم.

## Slide 4
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
الفحص الآلي للتشققات (Automated Crack Segmentation)
model_training
تدريب النماذج
الاعتماد على تدريب نماذج التجزئة الدلالية (Semantic Segmentation) للتعرف الدقيق على الشروخ الإنشائية في صور القلاع والأسوار التاريخية.
straighten
القياس اللحظي
توفير قياس آلي ولحظي لطول الشروخ، وأقصى اتساع لها، وحساب نسبتها المئوية من مساحة الواجهة الكلية للمبنى.
category
التصنيف الذكي
تصنيف أصل التصدع لفهم المسببات، سواء كانت شروخاً حرارية سطحية، أو شروخ إجهاد ناتجة عن هبوط الأساسات، أو تصدعات ناجمة عن الرطوبة وتراكم الأملاح.

## Slide 5
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
المراقبة الذكية للقى الأثرية داخل المخازن وصالات العرض
biotech
رصد المعادن
Bronze Disease
التتبع التلقائي لتغير لون المعادن والاكتشاف المبكر لظهور "مرض البرونز" (Bronze Disease) المدمر على المسكوكات والتحف النحاسية.
center_focus_strong
فحص الفخاريات
Computer Vision
تتبع تقشر طبقات التزجيج على الأواني الفخارية وتكون الأملاح السطحية باستخدام أنظمة الرؤية الحاسوبية الدورية.
notifications_active
الاستجابة الفورية
Automated Intervention
إرسال تنبيهات فورية لأمناء المتاحف بضرورة التدخل الكيميائي السريع أو عزل القطعة الأثرية المتضررة في بيئة محكومة النيتروجين لمنع تفاقم التلف.

## Slide 6
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
مجابهة التهديدات البيئية وفق معايير مشروع EAMENA
water
المخاطر الهيدرولوجية
نمذجة مخاطر السيول ومجاري الوديان الجارفة وتقييم تأثيرها المباشر على المواقع الأثرية المفتوحة في إمارة الشارقة.
air
التعرية الريحية
تتبع زحف الكثبان الرملية وتأثير الرياح السافي (Sand Abrasion) على تسريع وتيرة تآكل النقوش الصخرية التاريخية.
assignment
التقارير المؤتمتة
أتمتة إصدار تقارير تقييم التهديدات البيئية لتحديد المواقع ذات الأولوية القصوى التي تتطلب خطط حماية عاجلة وتدخلات وقائية صارمة.

## Slide 7
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
مصفوفة الاستجابة والتدخل السريع لفرق الترميم
المستوى الأحمر (تدخل عاجل)
المؤشر: ينذر بوجود ميول هيكلي خطير أو شروخ نافذة متسارعة.
الإجراء الفوري: إيقاف الزيارات وتدخل فريق الترميم بشكل عاجل.
المستوى الأصفر (مراقبة مشددة)
المؤشر: يدل على اتساع طفيف في الشروخ أو رصد رطوبة متزايدة.
الإجراء المطلوب: تكثيف الفحص الميداني ليصبح كل 3 أشهر.
المستوى الأخضر (طبيعي ومستقر)
المؤشر: يشير إلى تآكل سطحي يقل عن 0.5 ملم.
الإجراء المطلوب: الاستمرار في المسح الدوري المجدول سنوياً.

## Slide 8
الصيانة التنبؤية وحماية التراث | هيئة الشارقة للآثار
من الفحص الميداني إلى التقرير التنفيذي المعتمد
picture_as_pdf
التوليد التلقائي للتقارير الفنية
إمكانية توليد تقرير فني شامل للحالة الإنشائية (Condition Reports) بصيغة PDF بضغطة زر واحدة.
يتضمن التقرير البيانات التشخيصية التالية:
الصور الحرارية وتحليلات الإجهاد
قياس أطوال الشروخ ومعدلات الاتساع
التغيرات الهندسية والرصد الهيكلي
التوصيات الفنية والحلول المباشرة
insights
المتابعة القيادية اللحظية
يتم رفع التقارير بشكل تلقائي ومباشر إلى لوحة التحكم (Dashboard) التنفيذية الخاصة بسعادة مدير الهيئة.
أبرز المزايا التشغيلية للوحة القيادة:
متابعة سلامة كافة المواقع الأثرية لحظياً
شفافية تامة في تقديم البيانات والمؤشرات
دعم التجاوب الفوري واتخاذ القرارات الوقائية

## Slide 9
خطة تحديث الأنظمة والمنصات الرقمية | هيئة الشارقة للآثار
خارطة طريق التحول الرقمي لهيئة الشارقة للآثار
١
البنية التحتية
تأسيس "مستودع التوائم الرقمية المركزي" لحفظ كافة المسوحات ثلاثية الأبعاد لمواقع الشارقة بشكل آمن.
٢
بروتوكولات العمل
اعتماد بروتوكول المسح بالاستشعار عن بعد والرادار كخطوة إلزامية سابقة لأي موسم تنقيب ميداني.
٣
التغطية الجغرافية
تدشين نظام الرصد السنوي رباعي الأبعاد لحصون وقلاع الشارقة التاريخية في الساحل الشرقي والمناطق الوسطى.
٤
بناء القدرات
تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة بالهيئة على أحدث أدوات المسح، وتحليل البيانات المكانية باستخدام الذكاء الاصطناعي.